## Slide 1: 模組名稱
物聯網平台Raspberry PI

## Slide 2: 推廣模組清單
物聯網平台Raspberry PI
  單元1：Raspberry PI Introduction
  單元2：Raspberry PI GPIO and Python
  單元3：Input and output of Raspberry PI
  單元4：Communications (Wi-Fi, Bluetooth, Arduino)
  單元5：Integration with Cloud platform
  實驗：In-class discussions, quiz, hands-on labs

## Slide 3: 課程地圖介紹
Raspberry PI
GPIO and Python
Input and output of
Raspberry PI
Communications
(Wi-Fi, Bluetooth, Arduino)
Integration with
Cloud platform
Raspberry PI
Introduction
Notes: (課程地圖??)

## Slide 4: 授課內容
Basic of Raspberry PI
Raspberry PI GPIO
Python on PI
Cross compile and PI camera
Embedded output (Python GUI)
Raspberry PI Networking
Linking with Arduino,
Raspberry PI with OpenCV
Cloud platform
Final project

## Slide 5: 實驗環境
Raspberry PI開發板連接各式各樣的感測器
  可依照課程需要做調整
使用USB TTL傳輸線控制開發板, 撰寫程式並實驗, 無需螢幕鍵盤滑鼠
學習整合雲端伺服器與結合Arduino開發板
個人電腦
雲端伺服器
WiFi
感測器
USB TTL傳輸線
PI camera
Arduino

## Slide 6: Teaching material

## Slide 7: Quiz Example 1
DIY倒車雷達
  結合LED+溫濕度+超音波
  距離需搭配溫度校正
  距離30cm以上, LED沒反應
  小於30cm, LED開始閃爍
  小於15cm, LED的閃爍變快
VCC
GND

## Slide 8: Quiz Example 2
自製雲端伺服器, 接收client傳來之資料
  利用HTTP/POST傳送資料並存檔
  Ex: client 1與2同時傳送溫濕度資訊
  HTTP + PHP language
File 1
Web + PHP
HTTP/POST
File 2
File 1
File 2
Sensor 1
Sensor 2
Sensor 1
Sensor 2
<?php
header("Content-Type:text/html; charset=utf-8");
/* Temp -> server */
// ex: curl -d "sensor=1&Temp28.9" http://IP_addr
$Temperature=$_POST[Temp];
$SensorID=$_POST[sensor];
echo 'Temperature:'.$Temperature. endl;
if ($SensorID==1) {
$fp = fopen('/home/pi/www-data/temp.txt', 'w');
fwrite($fp, $Temperature);
fclose($fp);
}
?>

## Slide 9: Discussion Example
紀錄加速度的數值, 畫出靜止狀態與搖晃狀態的資訊
Chart: 
X | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -4 | -1 | -16 | -2 | 3 | -24 | 15 | 12 | -31 | -12 | -9 | 3 | -18 | -63 | -8 | -39 | -12 | -36 | -60 | -19 | -21
Y | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | -14 | -2 | 43 | -34 | -29 | 43 | -47 | -9 | 51 | -5 | 67 | -11 | -22 | 60 | -38 | 55 | -33 | 10 | 2
Z | -273 | -274 | -273 | -273 | -272 | -273 | -271 | -274 | -272 | -273 | -272 | -272 | -272 | -273 | -272 | -273 | -48 | -149 | -512 | -326 | 95 | -477 | -195 | -13 | -512 | 88 | -400 | -432 | 34 | -512 | 118 | -419 | -288 | -309 | -274
X
Y
Z
X
Y
Z
加速度計(ADXL345)
氣壓計(BMP085)
陀螺儀(L3G4200D)
磁力計(HMC5883L)
X
Y
Z